проект

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШАДРИНСКИЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ  ОЛЬХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от           2014 г.       №

с. Ольховка

Об утверждении генеральной схемы очистки

территории муниципального образования

Ольховского сельсовета.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.98 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,  постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», Сан ПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить генеральную схему очистки территории муниципального образования Ольховского сельсовета согласно приложению.

2. Данное  постановление   разместить на официальном сайте Администрации Ольховского сельсовета (www. olhovka-adm.ru).

3. Контроль за исполнением данного  постановления  оставляю за собой.

Глава Ольховского сельсовета:                                                          Г.В.Сецко

Приложение

к постановлению  Администрации

Ольховского сельсовета от     .2014 г. №

«Об утверждении генеральной схемы очистки   территории

муниципального образования Ольховского сельсовета».

Генеральная схема

очистки территории муниципального образования Ольховского сельсовета

- Область применения

Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов муниципального образования Ольховское сельское поселение определяет мероприятия, объемы работ по всем видам очистки и уборки территорий населенных пунктов, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или  расширения объектов системы санитарной очистки в границах муниципального образования.

2.     Нормативные ссылки:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 24 июня1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155 (в редакции постановлений от 13.10.1997 г. № 1303; от 15.09.2000 г. № 694; от 01.02.2005 г. № 49) «Об утверждении Правил представления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»;

- Постановление Коллегии Госстроя РФ от 22.12.1999 г. № 7 «Концепция обращения с  твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации МДС 13-82000»;

- Постановление Госстроя России от 21 августа2003 г. № 152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации МДК 7-01 2003;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СанПиН 217 1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

- СП 217 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Государственный стандарт Российской Федерации «Жилищно-коммунальные услуги «Общие технические условия (в редакции постановлений Госстандарта России от 19.06.2000 г.  № 158-ст, от 22.07.2003 г. № 248-ст);

- ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, утвержденная Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12.07.1978 г.;

- Приказ Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.1994 № 13 «Об утверждении рекомендаций о нормировании труда работников предприятий внешнего благоустройства»;

- «Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР» утвержденные 09.03.1982 г. заместителем Министра ЖКХ РСФСР;

- Постановление Администрации Ольховского сельсовета от 10.12.2013 г. № 59 «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения на территории Ольховского сельсовета».

3.  Общие сведения о муниципальном образовании Ольховском  сельсовете  и природно-климатических условиях

3.1  Экономико-географическое положение

Ольховское сельское поселение находится в северной части Шадринского района  и расположено на берегах речек Ичкина и Ольховка. Граничит МО Ольховского сельсовета со Свердловской областью, Зеленоборским, Ичкинским, Глубокинским, Тарасовским, Сосновским сельскими поселениями Шадринского района Курганской области. В состав поселения входит  два населенных пункта: село Ольховка и д.Перунова. Центр поселения расположен в 173 километрах от областного центра - города Курган. Общая численность постоянно проживающего населения на 01.01.2014 года - 1804 человек. За последние годы наметилось  уменьшение численности населения.

Площадь территорий МО составляет 15120 га. Земли населённого пункта в границах поселения занимают 1223 га.

Современное развитие внешних и внутренних транспортных связей поселения удовлетворительное.

Протяженность автомобильных дорог внутри поселения – 20,700 тыс. м.

Транспортная связь центра поселения с районным центром  осуществляется по автодорогам.

С  городом Шадринск действует  регулярное автобусное сообщение 3-4 рейса в день.

Железнодорожное сообщение отсутствует.

Водный транспорт - не развит.

С экологической точки зрения поселение достаточно благоприятно для проживания.

По территории поселения протекает две речки: Ичкина и Ольховка.

Основная специализация поселения – развитие личного приусадебного хозяйства. Производство сельскохозяйственной продукции сосредоточено в малых формах: крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства населения. На территории села имеется пекарня, которая обеспечивает хлебом жителей города Шадринска, Шадринского района.

3.2. Климат

Климат Ольховского поселения резко-континентальный, с резкими колебаниями температуры как в течение года, так и в течение суток. Зима продолжительная, холодная, лето короткое,   тёплое.

Средняя температура за год  +1,5ºС, абсолютный максимум  + 41ºС,  абсолютный минимум - 48ºС. Преобладающим направлением ветра является юго-западное. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,2 м/сек. Среднегодовое количество осадков составляет 300 мм.

Вегетационный период около 173 дня.

3.3. Численность населения муниципального образования

Численность  населения на 01.01.2014 г. году составила 1804 человек. В возрастном спектре поселения преобладают жители среднего и старшего возраста. Экономический потенциал поселения  характерна высокая численность населения и высокая доля пенсионеров и детей.

Половозрастная структура населения еще устойчива. Однако невысокая рождаемость приведет через 10-15 лет к значительному росту доли людей старшего возраста. Социальный груз нетрудоспособного населения (дети и пенсионеры) составляет около 46%. Для сельской местности это величина превышает оптимальную на 20-25%.(Оптимальная 20-25%),  30% коренного населения трудится вне пределов поселения.

Исходные данные по благоустройству территории

муниципального образования Ольховского сельсовета

| № пп | Наименование населенного пункта | Численность жителей, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | С.Ольховка | 1718 | 1650 |
| 2 | Д.Перунова | 86 | 70 |

Обеспеченность муниципального образования

объектами инфраструктуры

| Наименование объектов | количество |
| --- | --- |
| Амбулатория | 1 |
| Библиотеки | 2 |
| Дома культуры | 1 |
| Административные и другие учреждения | 9 |
| Отделения связи | 1 |
| Магазины | 9 |

3.4.  Состав и структура земельного фонда поселения

Территория Поселения составляет -  15120 га;

В земельном фонде поселения преобладают земли лесного фонда  - 629,0  га., второй по величине категорией земель являются земли сельскохозяйственного назначения -   611,9  га,        земли населенных пунктов -  1223 га

Земельный фонд поселения обладает значительным потенциалом для развития многоукладного сельского хозяйства. В земельном фонде поселения достаточно земель для развития рекреационных (дачных) поселков.

- Состояние окружающей среды.

Состояние окружающей среды определяется уровнем воздействия на нее промышленности, сельского хозяйства, транспорта, рекреации и др. факторами, которые нарушают естественный экологический баланс территорий и делают среду малопригодной для жизни человека.

Основным загрязнителем атмосферного воздуха являются автомобильный транспорт и котельные. Концентрации основных загрязняющих веществ атмосферного воздуха на территории Погорельского сельсовета в последние годы соответствует установленным нормативам, так как промышленные предприятия отсутствуют.

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

- экологическое состояние поселения в целом благоприятно для жизни и организации отдыха;

- превышения содержания вредных веществ во всех компонентах природной среды отсутствует.

На территории поселения нет предприятий химической промышленности или каких-либо вредных производств.

- Система утилизации твердых бытовых отходов. Санитарная очистка территорий.

Сбор твердых бытовых отходов, образующихся от уборки жилых помещений и административных зданий и объектов социальной сферы (Дом культуры, амбулатория, магазины, библиотеки) должен производиться в кучи или мешки на определенных площадках, и затем вывозиться трактором.

6.   Схема сбора и вывоза твердых отходов на территории муниципального образования

Сбор и удаление твердых бытовых отходов с территории муниципального образования в соответствии с действующим законодательством осуществляется по планово-регулярной системе, согласно утвержденного графика и договора.

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 0,5 м.куб/чел. в 2014 году и 0,7 м.куб/чел. в 2017 году.  Нормы накопления ТБО от отдельно стоящих объектов общественного назначения, торговли и культурно-бытовых учреждений определяются в соответствии с Рекомендациями по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР,  утвержденными 09.03.1982 г. заместителем Министра ЖКХ РСФСР.

Объемы образующихся отходов ТБО на расчетный срок

по муниципальному образованию Ольховского сельсовета

| Населенный пункт | Численность населения (местное/дачное) Всего, чел. | Периодичность вывоза | Необходимость контейнеров (объёмом 0,8 куб.м) | Общий объем отходов ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с.Ольховка | 1718 | по субботам |  | 900 |
| д.Перунова | 86 | По субботам |  | 50 |

Главным условием санитарной очистки населенного пункта является своевременное удаление твердых бытовых отходов с территорий домовладений и их обезвреживание при соблюдении следующих требований:

- удаление ТБО из домовладений должно осуществляться регулярно, по маршрутным графикам.

Все домовладения населенных пунктов независимо от их ведомственной принадлежности охватываются единой системой санитарной очистки;

- вывоз ТБО осуществляется трактором с прицепом.

Все эти требования выполнимы при планово-регулярной системе санитарной очистки.

Процесс сбора и удаления ТБО при планово-регулярной очистке включает два цикла работ: сбор отходов на придомовой территории и вывоз их транспортом в места хранения и утилизации.

Отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения представлены следующими составляющими:

1. Крупногабаритные отходы вывозятся транспортом по заявкам жителей.

2. Мелкогабаритные твердые отходы пакуются в мешки и вывозятся по графику.

Отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения частных домовладений,  навоз, образующийся в результате содержания КРС вывозится собственниками или арендаторами земельных участков два раза в год (весна, осень) на  огороды и используется как органическое удобрение.

Организацией сбора и вывоза твердых бытовых отходов занимается по договору         Колобов В.А.

Справочно:

Количество площадок для сбора мусора  – 22 штуки;

В плане на 2014-2017 г.г. приобретение   10 контейнеров или другой тары под мешки.

Поселение испытывает определённые трудности по организации вывоза мусора, это связано с отсутствием спецтехники.

Существующая и рекомендуемая к применению планово-регулярная система сбора и удаления ТБО  позволит поддерживать надлежащий уровень санитарной очистки населенного пункта, обеспечивая комфорт проживания и эпидемиологическую безопасность жителям.

7.Схема вывоза жидких бытовых отходов от населения, предприятий и организаций.

В домах частного сектора сбор жидких бытовых отходов осуществляется в изолированных выгребах (сливные ямы). Вывоз ЖБО производится специализированным транспортом на сливные пункты ЖБО по мере заполнения выгребов (сливных ям) по договору- заявке с Д/Д    № 2. В основном ЖБО используются для компостирования на территории домовладения с последующим использованием компоста в качестве органического удобрения.

Требования к оборудованию выгребных ям.

Выгребная яма – самое простое сооружение канализации для домов с минимальным расходом воды (частный сектор). Она состоит из герметичной емкости, куда сливаются стоки из дома для пополнения и хранения, откачиваются по мере наполнения с помощью спецмашин. Размеры ямы произвольны,  но не глубже трех метров, зависят от количества воды и периодичности откачки. Располагают выгребную яму как можно дальше от питьевых колодцев, и ниже по рельефу, дно делают наклонным в сторону приямка для более полного опорожнения. Материал – железобетон, металл, кирпич (оштукатуренный). Запрещено использование выгребов без дна с фильтрацией в грунт неочищенных стоков.

8. График ликвидации несанкционированных свалок

Несанкционированные свалки ликвидируются по мере обнаружения.

Решение этих задач обеспечивает функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволяет обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

Экологическая обстановка в Ольховском сельском поселении в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

В связи с этим, реализация разработанной генеральной схемы очистки территории

Ольховского сельского поселения, в частности приобретение достаточного количества контейнеров и специализированной техники позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

Капиталовложения, тыс. руб.

| Статьи затрат | Первая очередь до 2017 года, тыс. руб. | Расчетный срок до 2020 года тыс.руб. | Итого, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обустройство мусорных площадок, приобретение контейнеров или другой тары | 50.000 | 50.000 | 100.00 |
| Покупка спецавтотранспорта | - | 500.000 | 500.000 |
| Всего затрат | 50.000 | 550.000 | 600.000 |

9.      Эколого-градостроительные мероприятия

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

-организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями;

-создание полос зелёных насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

-организация придорожных зеленых полос от магистралей;

-строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов.

Мероприятия по охране водных ресурсов

-проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций;

-ликвидация несанкционированных свалок вдоль береговой линии;

-соблюдение специального режима на территориях прибрежных полос и водоохранных зон рек.

Мероприятия по санитарной очистке территории:

-выявление несанкционированных свалок и их рекультивация;

-своевременный вывоз мусора с территории жилой застройки.

Основными задачами, стоящими перед Администрацией Ольховского сельского поселения  в области обращения с отходами производства и потребления, является:

-обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством;

-ликвидация имеющихся и вновь образующихся несанкционированных свалок;

-приобретение и установка контейнеров для мусора на территории населённых пунктов.

Профилактическая работа с населением, организациями и учреждениями  по вопросу недопустимости образования стихийных свалок мусора, о необходимости содержания в надлежащем состоянии своих территорий, распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ,    позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, улучшение качества окружающей среды и  экологической безопасности на территории Ольховского поселения.

Экологическая обстановка в Ольховском сельском поселении в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

В связи с этим, реализация разработанной генеральной схемы очистки территории Ольховского сельского поселения, в частности обустройство контейнерных площадок и приобретение достаточного количества контейнеров и специализированной техники  позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что благоприятно отразится на улучшении качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

Глава Ольховского сельсовета	                                                                  Г.В.Сецко